Доклады АН, сер. мат.физика, т. 383, №3, с.318-321,  2002.

УДК 621.391.1

Б.В.Крыжановский, академик А.Л.Микаэлян

О РАСПОЗНАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕЙРОСЕТИ НА НЕЙРОНАХ С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТ

Реферат

Проведен анализ распознающей способности нейросети, способной хранить и обрабатывать информацию, закодированную в виде частотно-фазовой модуляции. Информативные сигналы в рассматриваемой сети передаются по межсвязям в виде квазимонохроматических импульсов на  n  разных частотах. За основу такой сети принят "параметрический" нейрон – обладающий кубической нелинейностью элемент, способный к преобразованию и генерации частот в процессах параметрического четырехволнового смешения. Показано, что с ростом числа несущих частот помехозащищенность рассматриваемой ассоциативной памяти резко возрастает. Одновременно  резко возрастает и объем нейросетевой памяти, которая в   n2  раз больше аналогичной величины в стандартной сети Хопфилда. Число образов, которые способна сохранять такая нейросеть, может во много раз превышать число нейронов.

На сегодня достаточно развита теория нейронных сетей [1-8], базирующихся на формальных нейронах Маккаллока-Питса [1] и предназначенных для обработки бинарных сигналов. Целью настоящей работы является анализ распознающей способности нейросети, способной обрабатывать информацию, закодированную в виде частотно-фазовой модуляции. Информативные сигналы в рассматриваемой нами сети передаются по межсвязям в виде квазимонохроматических импульсов на  n  разных частотах . За основу такой сети принят "параметрический" нейрон – обладающий кубической нелинейностью элемент, способный к преобразованию и генерации частот в процессах параметрического четырехволнового смешения  [9]. Схематически предлагаемую модель нейрона можно представить как устройство, состоящее из сумматора входных сигналов, набора из n идеальных частотных фильтров , блока сравнения сигналов по амплитуде и  n  генераторов квазимонохроматических сигналов . Работа такого нейрона осуществляется в следующей последовательности: входные сигналы суммируются; суммарный сигнал пропускается через  n  параллельно соединенных частотных фильтров; выходные сигналы с фильтров сравниваются по амплитуде; сигнал с максимальной амплитудой инициирует генерацию выходного импульса, частота и фаза которого совпадают с частотой и фазой инициирующего сигнала.

Имеется ряд стимулов к такого рода анализу. Во-первых, решение поставленной задачи позволит отказаться от искусственной адаптации оптической нейросети к амплитудно-модулированным сигналам и в полной мере использовать преимущества оптической обработки сигналов. Во-вторых, передача по межсвязям сигналов на n разных частотах (аналог уплотнения канала) позволит в  раз уменьшить число межсвязей, т.е. решить проблему огромного числа соединений-межсвязей, возрастающего с ростом числа нейронов N как   (в стандартных нейросетевых структурах межсвязи занимают до 98% площади нейрокристалла). В-третьих, можно считать установленным фактом, что базовыми функциональными элементами, отвечающими за высокоуровневую деятельность коры головного мозга, являются так называемые корковые колонки: сильно связанные группы нейронов, обладающие коллективными свойствами и, в принципе, способные к смешению частот и обработке частотно-модулированных сигналов (см. библиографию в [7]). Отдельный же нейрон генерирует единичные импульсы или пачки таких импульсов. Поэтому нейрофизиологи задаются вопросом – как происходит обмен информацией в коре головного мозга, на основе частотно-фазовой или амплитудно-импульсной модуляции? Рассматриваемая здесь задача не даст ответ на этот вопрос, однако проводимый анализ позволит оценить некоторые параметры нейросети и для случая  частотно-фазовой кодировки сигналов. Уточним, что рассматриваемый нами "параметрический нейрон" фактически представляет собой ансамбль тесно связанных нейронов и до некоторой степени моделирует функционирование корковой колонки в целом, а не работу отдельного живого нейрона.

Рассмотрим полносвязную нейронную сеть, построенную на параметрических нейронах подобно обычной сети Хопфилда [3]. Сеть предназначена для хранения и распознавания некоторого множества векторов , компоненты которых представляют собой квазимонохроматические импульсы длительностью ( :

,      ,  	(1)

где  - фаза, обусловленная транспортными задержками в межсвязях или синаптическими задержками, а - одна из собственных частот параметрического нейрона, т.е. . Для простоты примем, что ( - величина, кратная всем периодам собственных колебаний нейрона    , причем     , а собственные частоты нейрона подчиняются условию:    только при i=d или j=d . Будем полагать, что синаптические межсвязи также являются динамическими и организованы по правилу Хебба [2] :

(2)

Рассмотрим алгоритм функционирования нейрона более детально, полагая обратную связь отсутствующей (). Поступающие на вход i-го нейрона сигналы  от других нейронов  (,) суммируются с весами    , образуя суммарный входной сигнал

(3)

который подается на n частотных фильтров нейрона. Амплитуда отфильтрованного сигнала на выходе k-го фильтра этого i-го нейрона () описывается выражением:

(4)

Амплитуды  сравниваются по абсолютной величине. Решающее правило для генерации отклика таково: если максимальное значение имеет выход с фильтра под номером  (), то нейрон испускает импульс с несущей частотой в фазе с величиной .

Пусть нейронная сеть возбуждается неким вектором X , который в точности совпадает с одним из записанных в память сети векторов , например , или является его искаженным образом:

(5)

где  - последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, принимающих значения -1 и +1 с вероятностями  p  и     соответственно. Тогда на следующем такте работы нейросети  входной сигнал (3) на i-м нейроне будет иметь вид:

(6)

Интегрируя это выражение в соответствии с (4) для амплитуд отфильтрованных сигналов получим:

(7)

где   -  дельта-символ Кронекера-Капелли и введены обозначения

(8)

Анализ распознающей способности описанной выше нейросети проведем на примере рандомизированного множества хранимых в памяти векторов полагая, что частоты  - статистически независимые случайные величины, с вероятностью   принимающие одно из значений , а  - также независимые случайные величины, с равной вероятностью принимающие значения 0 или (.. В этом случае величина   принимает отличное от нуля значение с вероятностью , а случайная величина  с вероятностью  ½  принимает значения  (1. Таким образом, двойную сумму в (7) следует рассматривать как сумму  случайных независимых одинаково распределенных величин   ,   , принимающих значения: 0 с вероятностью  ;  (1  с вероятностями  . С учетом сказанного,  из (7) для величин отфильтрованных сигналов получим:

в канале, где 	(9)

в каналах, где 	(10)

Для правильного распознавания образа  i-й нейрон должен выдать сигнал . Как видно из (9)-(10), правильный отклик нейрона может быть инициирован только сигналом из канала (9), частота которого совпадает совпадает с частотой  (остальные каналы могут инициировать только неверный отклик с отличной от  частотой). Поэтому, первое необходимое условие для правильного распознавания состоит по определению в том, что величина (9) должна быть больше по абсолютной величине любой из величин (10): в этом случае канал (9) подавит все остальные каналы (10) и инициирует генерацию выходного сигнала нейрона с “верной”частотой   . Второе необходимое условие, заключается в том, что величина в квадратных скобках (9) должна быть больше нуля: в этом случае и фаза генерируемого сигнала совпадет  с фазой величины  . При одновременном выполнении этих двух условий нейрон правильно распознает компоненту , во всех остальных случаях произойдет ошибка распознавания. С учетом этого вычислим верхнюю границу вероятности ошибки распознавания отдельной компоненты  . Для этого  воспользуемся известной техникой Чебышева-Чернова [10], согласно которой для любого  справедливо соотношение:

(11)

где черта означает осреднение по ансамблям и .  Минимизируя правую часть (11) по  находим, что минимум  достигается при  z , удовлетворяющем уравнению:

(12)

В наиболее интересном случае  корень (12) можно представить в виде разложения по степеням величины . Подставляя соответствующее выражение в (11) и ограничиваясь только первым членом разложения по  в пределе  для вероятности ошибки распознавания вектора получим:

(13)

Положив  для всех  мы переходим к хорошо исследованому случаю биполярной сети Хопфилда, поскольку в этом случае    и    , и выражение (13) совпадает с известными в литературе (см. [4-8] и ссылки в них).

Проведенное выше рассмотрение представляет интерес при . В этом случае величину  можно с достаточной для оценок точностью заменить на . Тогда выражение (13) перепишется в виде:

(14)

Здесь, опустив промежуточные выкладки, мы учли еще и искажения частотных характеристик, где    - вероятность сбоя частоты компонеты распознаваемого вектора. Как следует из (14), нейросеть в более чувствительна к сбоям фазы, чем к сбоям частоты.  Полученное неравенство устанавливает верхнюю границу для средней вероятности ошибки в рассматриваемой нами нейронной сети с параметрами . С ростом N эта граница сходится к нулю всякий раз, когда величина M как функция от N растет медленнее, чем

(15)

Согласно [4-5] это дает основание рассматривать величину (15) как асимптотически достижимую мощность ассоциативной памяти анализируемой нами нейронной сети.

Как видим, с ростом  n  помехозащищенность рассматриваемой ассоциативной памяти резко возрастает. Одновременно  резко возрастает и объем нейросетевой памяти, которая в  раз больше аналогичной величины в стандартной сети Хопфилда. Более того, в отличие от сети Хопфилда, число образов M, которые способна хранить в себе такая нейросеть, может во много раз превышать число нейронов. Отмеченные свойства обусловлены достаточно сложной структурой нейрона, на котором построена сеть. Действительно, подавляющее большинство шумовых компонент, возникающих в результате параметрического смешения частот на входе нейрона, имеет частоты, отличные от  собственных частот динамического нейрона, и подавляется при фильтрации. В каждом из каналов шум подавляется приблизительно в   раз, что и нашло отражение в вероятностном распределении   .

Резюмируем полученные выше результаты: а). введение частотных характеристик для компонент обрабатываемых образов приводит к значительному повышению объема нейросетевой памяти и уменьшению ошибки распознавания; б). число межсвязей в результате «уплотнения каналов» можно уменьшить в   раз, не уменьшив при этом объема памяти и не увеличив ошибки распознавания, т.е. в определенной мере решить проблему . Конечно, усложнение нейрона влечет за собой увеличение количества локальных соединений внутри него самого. Однако, более важно то, что при этом уменьшается количество дальних межсвязей к другим нейронам.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 01-07-90308) и программы "Интеллектуальные компьютерные системы" (проект 4.5).

Литература:

1. McCulloch W.S.and Pitts W. //Bull.Math.Biophys.. 1943. V.5. P.115-133.

2. Hebb D.O. The Organization of Behavior. New York: Wiley, 1949.

3. Hopfield  J.J. //Proc.Nat.Acad.Sci.USA. 1982. V.79. P.2554-2558.

4. McEllise R.J., Posner E.C., Rodemich E.R., Venkatesh S.S. //IEEE Trans. Inf. Theory. 1987. V.33. N.4. P. 461-482.

5. Kuh A. and Dickson B.W. //IEEE Trans. Inf. Theory. 1989. V.35. N.1. P.59-68.

6. Kiselev B.S., Kulakov N.V., Mikaelian A.L., Shkitin V.A.//Intern.Journ.of Opt. Computing. 1990. V.1. N.1. P.89-92.

7. Hoppensteadt F.C., Izhikevich E.M. //IEEE Tras. on Neural Nets. 2000. V.11, N3, P.734-738.

8. Kryzhanovsky B.V., Koshelev V.N., Mikaelian A.L., Fonarev A.  //Optical Memory and Neural Networks. 2000. V.9,  №4, P.267-276.

9. Райтжес Д. Нелинейные оптические параметрические процессы. М.: Мир, 1987.

10. Chernov  N. //Ann. Math. Statistics. 1952. V.23. P.493-507.